## Slide 1: DMC 報警開發套件架構
Consumer
資料消費者，獲取報警所需的資料
Producer
資料生產者，發送報警數據
Logger
日誌，提示報警更新狀態
上拋失敗，重新嘗試拋送
Storage
保存功能，紀錄報警狀態
Other
排程、資料查詢語句建構者…
Retry
重拋機制，報警發送失敗自動重拋
本套件提供報警開發流程以及報警狀態升級、解除等功能，開發者僅需專注於報警升級/解除的邏輯判斷，並且可透過套件內建的 Consumer 獲取所需的資料來源，無須針對失敗重拋、重啟狀態恢復等功能重複開發。
Alarm Template
解析資料
設定資料鍵值
原始資料
報警流程
驅動報警更新
升級/解除
上拋資料
打包報警資料
紀錄狀態
None State
L4 State
L3 State
L2 State
L1 State

## Slide 2: DMC 套件開發流程 – Alarm Template
Alarm Template 是提供報警主要服務的抽象類別，開發者僅需要自訂一個類別，繼承 AlarmTemplate，並將特定的屬性及方法完成實作，即可啟用報警的流程。
自訂類別
實作
繼承 AlarmTemplate
繼承範本
執行
實作屬性及方法
執行報警服務
優
開發者僅需實作對應的屬性及方法，在該 Template 底下已經實作報警上拋、報警失敗重拋，重啟狀態復原等機制，開發者無須重新開發，以節省時間。
劣
為了能夠含括所有報警的情境以及維持開發彈性，因此實作 Template 時，所需要完成的步驟較多且複雜，對於剛接觸的開發者較不易上手。

## Slide 3: DMC 套件開發流程 – Alarm Template
constructor(protected id: string, protected options: AlarmConfig) {}
建構值 #constructor
提供報警服務 id 及報警服務配置
1
2
id: 必填
1
除了作為服務本身的 id 外，也是提供報警狀態紀錄實體檔案的存放目錄名稱，其檔案路徑 ./storage/{id}/{sync_id}，其中檔案名稱會以報警的的 SYNC ID 表示。
options: 選填
2
報警服務的相關配置，目前包含失敗重新拋送的設定 “retry”，以及可自行客製化的 “custom” 供開發者使用。
1 | {
2 | "count": 3, // 重拋次數，預設為 3 次
3 | "interval": 5000, // 重拋時間間距，單位: 毫秒，預設為 5 秒
4 | "backupDir": "./backup" // 重拋失敗後的資料保存路徑，預設路徑為 ./backup
5 | }
retry 配置
1 | {
2 | "version": "1.0.0",
3 | "api": "http://localhost/",
4 | ...
5 | }
custom 配置: 可自行添加欄位設定

## Slide 4: DMC 套件開發流程 – Alarm Template
實作 報警觸發器 (alarmTrigger) #property
1 | import { AlarmTemplate, TimerTriggerStrategy } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | protected alarmTrigger: AlarmTriggerStrategy = new TimerTriggerStrategy('*/1 * * * * *');
5 | }
提供報警資料觸發機制，內建時間驅動(Timer-Driven)、資料驅動(Data-Driven)及混合驅動 (Mixin-Driven)，三種驅動報警的類型
時間驅動(Timer-Driven) 範例
資料驅動(Data-Driven) 範例
混合驅動 (Mixin-Driven) 範例
1 | import { AlarmTemplate, MixinTriggerStrategy } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | protected alarmTrigger: AlarmTriggerStrategy = new MixinTriggerStrategy('*/1 * * * * *');
5 | }
1 | import { AlarmTemplate, DataTriggerStrategy } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | protected alarmTrigger: AlarmTriggerStrategy = new DataTriggerStrategy();
5 | }
以時間周期來驅動報警更新
以獲取資料來驅動報警更新
同時以時間周期及獲取資料來驅動報警更新

## Slide 5: DMC 套件開發流程 – Alarm Template
實作 報警發送位置(publishedLocation) #property
提供報警上拋的端口位置
1 | import { AlarmTemplate } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | protected publishedLocation: string;
5 | 
6 | constructor(protected id = 'alarm') {
7 | super(id);
8 | this.publishedLocation = 'http://localhost:4000';
9 | }
10 | }
覆寫 初始化 (init) #method
初始化，提供報警開始時初始狀態的功能，若無需使用則不需要覆寫
1 | import { AlarmTemplate } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public async init(): Promise<void> {
5 | // TODO
6 | }
7 | }

## Slide 6: DMC 套件開發流程 – Alarm Template
實作 資料消費者 (consumer) #method
提供報警所需資料來源的消費者，目前內建 MQTT, Kafka 等 Consumer 轉接器。以 MQTT 為例
實作 解析消費資料(resolve) #method
實作解析消費資料，可使用內建的解析器。以 MQTT 為例
1 | import { AlarmTemplate, MqttConsumerAdapter } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public async consumer(): Promise<Consumer<S>> {
5 | const client = mqtt.connect('mqtt://localhost:1883');
6 | const topic = 'your/topic/#';
7 | return new MqttConsumerAdapter(client, topic);
8 | }
9 | }
1 | import { AlarmTemplate, MqttPayloadStrategy } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public async resolve(message: S): Promise<T> {
5 | return new MqttPayloadStrategy().resolve(message);
6 | }
7 | }

## Slide 7: DMC 套件開發流程 – Alarm Template
覆寫 資料過濾 (exclude) #method
確認該筆資料是否要排除，回傳 true 表示排除；false 表示保留，所有資料皆須保留則不用覆寫
實作 資料鍵值(keyBy) #method
實作資料鍵值的組成方式，作為報警所需的 Sync ID
1 | import { AlarmTemplate } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public exclude(entity: T): boolean {
5 | return /** 可根據資料或其他因素決定是否要保留該筆資料 */;
6 | }
7 | }
1 | import { AlarmTemplate } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public keyBy(entity: T): string {
5 | return `${entity.site}.${entity.plant}.${entity.line}`;
6 | }
7 | }

## Slide 8: DMC 套件開發流程 – Alarm Template
實作 未達報警狀態 (defaultLevel) #method
取得預設未達報警的狀態，如何設計報警狀態，將在後續頁面介紹
1 | import { AlarmTemplate, AlarmState } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public defaultLevel(entity: T): AlarmState {
5 | return new NoneState();
6 | }
7 | }
如何設計報警狀態，將在後續頁面介紹
實作 L4 報警狀態 (level4) #method
取得 L4 報警的狀態，如何設計報警狀態，將在後續頁面介紹
1 | import { AlarmTemplate, AlarmState } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public level4(entity: T): AlarmState {
5 | return new Level4State();
6 | }
7 | }
如何設計報警狀態，將在後續頁面介紹

## Slide 9: DMC 套件開發流程 – Alarm Template
實作 L3 報警狀態 (level3) #method
取得 L3 報警的狀態，如何設計報警狀態，將在後續頁面介紹
1 | import { AlarmTemplate, AlarmState } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public level3(entity: T): AlarmState {
5 | return new Level3State();
6 | }
7 | }
如何設計報警狀態，將在後續頁面介紹
實作 L2 報警狀態 (level2) #method
取得 L2 報警的狀態，如何設計報警狀態，將在後續頁面介紹
1 | import { AlarmTemplate, AlarmState } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public level2(entity: T): AlarmState {
5 | return new Level2State();
6 | }
7 | }
如何設計報警狀態，將在後續頁面介紹

## Slide 10: DMC 套件開發流程 – Alarm Template
實作 L1 報警狀態 (level1) #method
取得 L3 報警的狀態，如何設計報警狀態，將在後續頁面介紹
1 | import { AlarmTemplate, AlarmState } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public level1(entity: T): AlarmState {
5 | return new Level1State();
6 | }
7 | }
如何設計報警狀態，將在後續頁面介紹
實作 資料打包 (payload) #method
將報警紀錄轉為發送報警所需的資料格式
1 | import { AlarmTemplate, Alarm, AlarmEntity, AlarmModel } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public payload(alarm: Alarm<T>): AlarmModel {
5 | return new AlarmEntity({
6 | syncId: alarm.key, alertType: alarm.level === null ? 1 : 0,
7 | level: alarm.level, eventTime: alarm.timestamp.toString(),
8 | ...
9 | });
10 | }
11 | }

## Slide 11: DMC 套件開發流程 – Alarm State
Alarm State 是提供報警狀態更新的抽象類別，開發者僅需要自訂一個類別，繼承 AlarmState，並將特定的屬性及方法完成實作，即可啟用讓報警進行觸發、升級以及解除。
自訂類別
實作
繼承 AlarmState
繼承範本
報警更新
實作屬性及方法
報警更新
優
開發者僅需實作對應的屬性及方法，可專注在各報警等級下的邏輯實作，同時在排查問題時，可直接找到對應的報警等級狀態，節省問題查找時間。
劣
因目前 DMC 系統從未報警到 L1 報警，共有 5 種狀態，因此在實作上會需要建立多個檔案，若有多個報警需要開發，須對目錄結構進行完整的規劃。

## Slide 12: DMC 套件開發流程 – Alarm State
1 | import { Alarm, AlarmLevel, AlarmState } from '../../../lib';
2 | import { Enviroment } from '../models';
3 | import { Level3State } from './level3.state';
4 | import { NoneState } from './none.state';
5 | 
6 | export class Level4State extends AlarmState {
7 | private _threshold = 32;
8 | private _released = 28;
9 | public level: AlarmLevel = 'L4';
10 | 
11 | constructor() {
12 | super('L4.STATE');
13 | }
14 | 
15 | public change(alarm: Alarm<Enviroment>): void ¦ Promise<void> {
16 | const temperature = alarm.data.temperature;
17 | if (temperature > this._threshold) {
18 | // 溫度大於 32 度，報警解除
19 | this.logger.info(`${alarm.key} ${temperature} over ${this._threshold} update to L3`);
20 | alarm.updateLevel(new Level3State());
21 | } else if (temperature <= this._released) {
22 | // 溫度低於 28 度，報警解除
23 | this.logger.info(`${alarm.key} ${temperature} less than ${this._released} released`,
24 | alarm.updateLevel(new NoneState());
25 | }
26 | }
27 | }
繼承 AlarmState
實作 level
定義當前的報警等級
繼承抽象類別 AlarmState
實作 change
實作報警更新邏輯，可在該方法根據條件定義要更新至何種等級的報警狀態，參數 alarm夾帶以下資訊
alarm.level: 當前報警等級
alarm.timestamp: 報警發生時間
alarm.data: 報警夾帶的資料
alarm.key: 報警 Sync ID

## Slide 13: DMC 套件開發流程 – 啟動報警服務
完
成
度
低
高
報警狀態紀錄實作
分別將非報警狀態、L4 ~ L1 報警狀態紀錄完成
1 | import { Log4js } from '../../lib';
2 | import { AlarmService } from './alarm.service';
3 | 
4 | const logger = new Log4js('EXAMPLE');
5 | const alarmService = new AlarmService('example');
6 | alarmService.execute().subscribe(res => logger.trace(res));
報警範本實作
根據上述步驟，依序將範本所需實作的屬性及方法完成
執行報警服務
完成報警狀態及範本後，即可實例報警服務，並執行。如右上所示
報警服務執行代碼
特色說明
建構值中的 id，除了作為服務本身的 id 外，也是提供報警狀態紀錄實體檔案的存放目錄名稱，以上方為例，id 為 “example”，其檔案路徑 ./storage/example/{sync_id}，其中檔案名稱會以報警的的 SYNC ID 表示。
因服務的執行是使用 rxjs 的 Observable 作回傳值，因此一定要執行 “subscribe()” 方法，否則服務不會啟動，其中回乎函數中的參數 “res” 會夾帶錯誤訊息及報警信息，可以分別透過 “res.error” 及 “res.result” 取得。

## Slide 14: Consumer 使用說明 – Kafka JSON 篇
1 | import { AlarmTemplate, Consumer, KafkaConsumerAdapter } from 'wistroni40-dmc';
2 | import { ConsumerGroup } from 'kafka-node';
3 | 
4 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
5 | public async consumer(): Promise<Consumer<S>> {
6 | const options = { kafkaHost: 'localhost:1883' };
7 | const topic = 'your.kafka.topic';
8 | const consumer = new ConsumerGroup(options, topic);
9 | return new KafkaConsumerAdapter(consumer);
10 | }
11 | }
1 | import { AlarmTemplate, JsonConsumeStrategy } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public async resolve(message: S): Promise<T> {
5 | return new JsonConsumeStrategy().resolve(message);
6 | }
7 | }
Consumer 實例範例
資料解析範例
該 Adapter 相依套件 kafka-node
JsonConsumeStrategy
Kafka JSON 解析策略
KafkaConsumerAdapter
Kafka Consumer 轉接器
ConsumerGroup
import from 'kafka-node'
資料解析可使用內建的解析器，或自行實作
Implements by yourself
OR

## Slide 15: Consumer 使用說明 – Kafka Confluent Avro 篇
1 | import { AlarmTemplate, Consumer, KafkaConsumerAdapter } from 'wistroni40-dmc';
2 | import { ConsumerGroup } from 'kafka-node';
3 | 
4 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
5 | public async consumer(): Promise<Consumer<S>> {
6 | const options = { kafkaHost: 'localhost:1883' };
7 | const topic = 'your.kafka.topic';
8 | const consumer = new ConsumerGroup(options, topic);
9 | return new KafkaConsumerAdapter(consumer);
10 | }
11 | }
Consumer 實例範例
資料解析範例
該 Adapter 相依套件 kafka-node
KafkaConsumerAdapter
Kafka Consumer 轉接器
ConsumerGroup
import from 'kafka-node'
ConfluentConsumeStrategy
Kafka JSON 解析策略
資料解析可使用內建的解析器，或自行實作
Implements by yourself
OR
1 | import { AlarmTemplate, ConfluentConsumeStrategy } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public async resolve(message: S): Promise<T> {
5 | return new ConfluentConsumeStrategy('http://localhost:8080').resolve(message);
6 | }
7 | }

## Slide 16: Consumer 使用說明 – MQTT 篇
Consumer 實例範例
資料解析範例
該 Adapter 相依套件 mqtt
MqttConsumerAdapter
MQTT 客戶端轉接器
mqtt.Client
import from 'mqtt'
MqttPayloadStrategy
MQTT 解析策略
資料解析可使用內建的解析器，或自行實作
Implements by yourself
OR
1 | import { AlarmTemplate, Consumer, KafkaConsumerAdapter } from 'wistroni40-dmc';
2 | import * as mqtt from 'mqtt';
3 | 
4 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
5 | public async consumer(): Promise<Consumer<S>> {
6 | const topic = 'your/mqtt/topic/#';
7 | const client = mqtt.connect('mqtt://localhost:1883');
8 | return new MqttConsumerAdapter(client, topic);
9 | }
10 | }
1 | import { AlarmTemplate, MqttPayloadStrategy } from 'wistroni40-dmc';
2 | 
3 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
4 | public async resolve(message: S): Promise<T> {
5 | return new MqttPayloadStrategy().resolve(message);
6 | }
7 | }

## Slide 17: Consumer 使用說明 – CRON ElasticSearch 篇
Consumer 實例範例
該 Adapter 相依套件 elasticsearch
CronConsumerAdapter
排程 Consumer 轉接器
Client
import from 'elasticsearch'
1 | import {
2 | AlarmTemplate,
3 | Consumer,
4 | ElasticsearchSearchExecutor,
5 | CronConsumerAdapter
6 | } from 'wistroni40-dmc';
7 | import { Client } from 'elasticsearch';
8 | 
9 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
10 | public async consumer(): Promise<Consumer<S>> {
11 | // 初始化 ElasticSearch Client
12 | const client = new Client({ host: ['http://localhost:9200/'] });
13 | const index = 'your_es_index';
14 | const type = 'your_es_type';
15 | // 使用 ElasticBuilder 建立 ElasticSearch 查詢語句
16 | const builder = new QueryBuilder();
17 | const executor = new ElasticsearchSearchExecutor(client, index, type, builder, 'hits');
18 | // CRON 轉接器
19 | const cron = '*/5 * * * * *';
20 | const consumerAdapter = new CronConsumerAdapter(cron, executor, false);
21 | }
22 | }
使用 CRON ElasticSearch 做為資料來源，所消費的資料可以不須經解析直接使用
ElasticsearchSearchExecutor
結尾參數可選 hits 或 aggs 來決定資料解析方式

## Slide 18: Consumer 使用說明 – 複數 Consumer 篇
1 | import { AlarmTemplate, Consumer, MqttConsumerAdapter, MqttPayloadStrategy, CompositionConsumerAdapter } from 'wistroni40-dmc';
2 | import * as mqtt from 'mqtt';
3 | 
4 | class AlarmService extends AlarmTemplate {
5 | public async consumer(): Promise<Consumer<S>> {
6 | // 資料來源1
7 | const client1 = mqtt.connect('mqtt://localhost:1883');
8 | const topic1 = 'your/mqtt/topic1/#';
9 | const consumer1 = new MqttConsumerAdapter(client1, topic1);
10 | const resolver1 = new MqttPayloadStrategy();
11 | // 資料來源2
12 | const client2 = mqtt.connect('mqtt://localhost:1883');
13 | const topic2 = 'your/mqtt/topic2/#';
14 | const consumer2 = new MqttConsumerAdapter(client2, topic2);
15 | const resolver2 = new MqttPayloadStrategy();
16 | // 複合式轉接器
17 | const consumerAdapter = new CompositionConsumerAdapter()
18 | .addConsumer('source1', consumer1, resolver1)
19 | .addConsumer('source2', consumer2, resolver2)
20 | .keyBy(data => `${data.field1}.${data.field2}`)
21 | .process((n, c, d) => /** TODO */);
22 | }
23 | }
Consumer 實例範例
該 Adapter 相依套件根據實際使用決定
CompositionConsumerAdapter
複數 Consumer 轉接器
使用該 Adapter 做為資料來源，所消費的資料可以不須經解析直接使用，因為在 “.process” 方法中就必須完成解析，另外再添加其他 Adapter 時，一定要給一個 adapter ID 及對應的解析器，如右所示
Adapter1
…
AdapterN

## Slide 19: Consumer 使用說明 – 客製篇
1 | import { MqttClient } from 'mqtt';
2 | import { IPublishPacket } from 'mqtt-packet';
3 | import { Observable } from 'rxjs';
4 | import { ConsumerAdapter } from 'wistroni40-dmc';
5 | 
6 | export class MqttConsumerAdapter extends ConsumerAdapter<
7 | MqttClient,
8 | IPublishPacket
9 | > {
10 | constructor(protected consumer: MqttClient, protected topic: string) {
11 | super(consumer);
12 | }
13 | 
14 | public consume(): Observable<IPublishPacket> {
15 | return new Observable(sub => {
16 | this.consumer.on('connect', () => this.consumer.subscribe(this.topic));
17 | this.consumer.on('message', (topic, payload, packet) => sub.next(packet));
18 | });
19 | }
20 | }
Consumer 客製範例，MQTT 為例
當內建 Adapter 不敷使用，可自行客製
ConsumerAdapter
抽象 Consumer 轉接器
建構值除本身資料來源外，可自行添加所需要的參數
e.g. MQTT 增加 topic 參數
客製方法
自定義一個類
並繼承 “ConsumerAdapter”
實作 “consume()” 方法，使其回傳 rxjs.Observable